Дифференциалы (Differentials)

Автор перевода: Владислав Ярополов.

Передний и задний дифференциалы позволяют колесам на одной оси вращаться с разной скоростью. Центральный дифференциал позволяет перераспределять мощность между передней и задней осями.

Характеристики дифференциалов регулируются с помощью силиконового масла различной вязкости.

Передний дифференциал

Малая вязкость масла

Увеличивает поворачиваемость при входе в поворот (накатом).

Если масло слишком легкое, поворачиваемость может стать неустойчивой, особенно это может нарушить переднее сцепление (и поворачиваемость) во время ускорения при выходе из поворотов.

Высокая вязкость масла

Увеличивает стабильность при входе в поворот с торможением.

Увеличивает поворачиваемость при выходе из поворотов с ускорением.

Центральный дифференциал

Малая вязкость масла

Передние колеса больше разгружаются во время ускорения.

Уменьшается поворачиваемость при ускорении (снижается избыточная поворачиваемость).

Легче управлять на ухабистых трассах.

Если используется мощный двигатель, вы можете потерять слишком много мощности и иногда "сжечь" масло в дифференциале, поскольку он "перегружается".

Высокая вязкость масла

Более равномерная передача мощности на все колеса.

Лучше ускорение.

Увеличивается поворачиваемость при ускорении (снижается недостаточная поворачиваемость).

Больше подходит для ровных трасс с высоким сцеплением.

Автомодель может быть более нервным в управлении, особенно в случае использования мощного двигателя - вам может быть необходимо более плавно управлять газом.

Задний дифференциал

Малая вязкость масла

Увеличивает сцепление в поворотах.

Увеличивает поворачиваемость при входе в поворот.

Высокая вязкость масла

Снижает заднее сцепление во время поворотов.

Снижает буксование колес.

СОВЕТ: Базовая стартовая точка: масло 3000/5000/1000 wt в дифференциалах П/Ц/З. Степень заполнения маслом должна быть примерно 80%, чтобы оставить место для расширяющегося при нагревании масла. Если есть хорошее сцепление с дорогой, тогда вы можете ужесточить дифференциалы, например 5000/5000/1000 или даже 5000/7000/1000. Если поверхность рыхлая и нет хорошего сцепления, тогда лучше смягчить дифференциалы. Например, 3000/3000/1000 или около того.